## Slide 1
Curso Superior Tecnológico em:
Sistemas Biomédicos
São Paulo
2021

## Slide 2
PESQUISA
Autores: Brenda Xavier de Moura
Flora Silvério Alexandre
Luana Correa dos Santos
Orientador: Docentes do Curso de Sistemas Biomédicos
Coorientador: Profª Drª Tânia Regina Exposito Ferreira
São Paulo
2021

## Slide 3: Introdução e contextualização
A contaminação por SARS-CoV-2 (ou Covid-19) assim como nos demais vírus, fungos e bactérias se alastram de forma rápida e imperceptível, em razão disso a área médica mundial vem procurando meios para combater sua rápida disseminação e, atualmente, a radiação ultravioleta está sendo uma das alternativas mais eficazes para a eliminação desse vírus, visto que é notável o aumento na procura de soluções pautadas nesse recurso. Deste modo buscamos formas de esterilizar locais e objetos por meio das tecnologias disponíveis no mercado e fazendo as devidas modificações e melhorias. Iremos demonstrar o desenvolvimento de um equipamento para desinfecção de baixo custo, funcional, seguro e de confecção acessível.

## Slide 4
Problemática
Atualmente no mercado existem vários equipamentos que utilizam lâmpadas UV para a desinfetação de ambiente e outros equipamentos para a desinfetação de objetos.
É possível desinfetar o ambiente e objetos ao mesmo tempo?
Se sim, como funciona a segurança desse equipamento?

## Slide 5
Produzir uma torre com um braço auxiliar acessível a partir da pesquisa realizada na área de Sistemas Biomédicos.
Conhecer a radiação UV, como medir, como os raios agem nos microrganismos e o funcionamento do equipamento que faz a desinfetação de ambientes e objetos.
Levantar dados das amostras e dosagens, descrever o funcionamento da torre com braço auxiliar autoral e ilustrar sua estrutura.
Documentar o processo de desenvolvimento do dispositivo em questão, tal como análises, resultados e conclusões.
Objetivos

## Slide 6: Justificativa do estudo
Visando simplificar e tornar acessível a torre, carece a pesquisa de novos métodos e soluções para a distribuição e o desenvolvimento de dispositivos capazes de auxiliar na desinfetação de ambientes e objetos hospitalares. Sendo que para isso vale a escolha por materiais mais baratos em termos de fabricação do equipamento.

## Slide 7: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os slides a seguir apresentam a fundamentação teórica para o desenvolvimento do projeto.

## Slide 8: Materiais Utilizados
A Torre CSX-21, pode ser dividida em:
Braço Auxiliar Articulado
Caixa/Base do Braço
Suporte Giratório
Corpo de Sustentação
Caixa/Base da Torre
Proteção Cilíndrica

## Slide 9: Materiais Utilizados
Feito majoritariamente de tubo PVC, o braço articulado é inteiramente caseiro e de fácil confecção.
1) BRAÇO AUXILIAR
ARTICULADO
1.1 Lâmpada Germicida
No fim de sua extensão terá uma lâmpada de 127V, com base E27 e comprimento de onda de 253,7nm.

## Slide 10: Materiais Utilizados
1.2 Esquema de Articulação
Conta com um esquema de articulação funcional​ e faz uso de peças comuns de encontrar.

## Slide 11: Materiais Utilizados
1.3 Montagem
É formado por:​
1 tubo de PVC 20mm c/ 40cm​
2 tubos de PVC 30mm c/ 10cm​
2 tubos de PVC 20mm c/ 3cm​
16 porcas travantes​
3 CAPs soldável ¼​
16 porcas simples ¼ ​
2 plugs com rosca ¼ ​
1 luva com rosca ¼​
1 luva ¼ com rosca externa​
1 CAP ¼ com rosca interna​
1 parafuso sextavado G-5 3/8 x 7/8​

## Slide 12: Materiais Utilizados
1.4 Demonstração da Movimentação Manual
Trecho retirado do vídeo original disponível em - https://www.youtube.com/watch?v=SiOTzIsUM6g

## Slide 13: Materiais Utilizados
A base do Braço Auxiliar é de MDP cortada no diâmetro de 460mm as partes superior e inferior.
Na parte inferior apresenta 8 furos de 40mm para o encaixe dos soquetes e 1 furo de 280mm para a passagem de conexões elétricas.
2) CAIXA/BASE DO BRAÇO
Na parte superior apresenta apenas 1 furo para conectar o braço ao motor giratório responsável pelo seu movimento.​
Ambas as partes são ligadas por 4 parafusos para madeira.​
2.1 Soquetes p/ lâmpada tubular T8

## Slide 14: Materiais Utilizados
O suporte apresenta uma parte superior que é feita com 3cm de tubo PVC + chapa de PVC de 300mm e a parte inferior é feita com 3cm de tubo PVC + chapa de PVC de 280mm.
3) SUPORTE GIRATÓRIO
Dentro dele encontra-se o motor giratório bivolt de 4W e peso de aproximadamente 170g. Suporta uma massa de até 4kg.
3.1 Motor Giratório

## Slide 15: Materiais Utilizados
O corpo de sustentação é um tubo de PVC de 300mm e 81,5cm de altura. É envolto por um papel laminado para a reflexão da luz ultravioleta.
Ao seu redor estão posicionadas 8 lâmpadas tubulares fluorescentes T8 de 18W-20W com 60cm de altura cada, são lâmpadas germicidas com comprimento de onda de 253,7nm.
4) CORPO DE SUSTENTAÇÃO
Para elas são usados reatores próprios para lâmpadas tubulares T8:
4.1 Reator

## Slide 16: Materiais Utilizados
A caixa da torre é formada por tampos de MDP cortados em 50x50cm nas suas bases e 20cm de altura nas laterais.
Em sua parte superior têm 8 furos para o encaixe do soquete e um furo central de 300mm para o encaixe do corpo de sustentação.
Apresenta uma pequena porta que dá acesso ao circuito elétrico para modificações futuras.
5) CAIXA/BASE DA TORRE
Para que a torre possa ser deslocada de uma sala a outra é utilizado 4 rodas PVC 100mm.
5.1 Rodizio Giratório PVC 100mm

## Slide 17: Materiais Utilizados
Esse componente abriga o braço auxiliar, sua função é proteger o consumidor enquanto a desinfetação somente dos materiais é feita, assim a sala não é inativada caso não se queira desinfectar o ambiente. É formada por 600mm (altura) de chapas de alumínio de 5mm (externa) e 0,3mm (interna) e 450mm (diâmetro) de cada uma delas.
6) PROTEÇÃO CILÍNDRICA
Para que a desinfetação ocorra de forma segura é utilizado o sensor magnético para caso o cliente abra a porta antes do tempo.
6.1 Sensor Magnético MC-38

## Slide 18: Circuito Elétrico
Simulação no Tinkercad:

## Slide 19: Circuito Elétrico
Fluxograma:

## Slide 20: Circuito Elétrico
Módulos da programação:
Bibliotecas utilizadas.
Módulo principal, onde é definido os comandos assumidos pela torre.

## Slide 21: Desinfetação
TABELA DE TEMPO DA TORRE PARA DESINFETAÇÃO DE 99,9% DOS MICRORGANISMOS
Tempo em S | Bactérias | Fungos | Vírus | Levedos | Algas
0,75 | Salmonella Typhus |  | Polio vírus |  | 
0,825 | Proteus Vulgares |  | Influenza vírus | Levedo de cerveja | 
1,375 | B. subtilis (vegetative) | Oospora lactis |  |  | 
2,75 | Clostidium tenani | Penincilium expansum |  |  | Chlorella vulgares (algae)

## Slide 22: Desinfetação
TABELA DE TEMPO DO BRAÇO PARA DESINFETAÇÃO DE 99,9% DOS MICRORGANISMOS
Tempo em S | Bactérias | Fungos | Vírus | Levedos | Algas
1,82 | Salmonella Typhus |  | Polio vírus |  | 
2,01 | Proteus Vulgares |  | Influenza vírus | Levedo de cerveja | 
3,35 | B. subtilis (vegetative) | Oospora lactis |  |  | 
6,70 | Clostidium tenani | Penincilium expansum |  |  | Chlorella vulgares (algae)

## Slide 23: Cálculo
CÁLCULO PARA A QUANTIFICAÇÃO CORRETA DO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DA TORRE
Primeiro usamos a informação de que a sala em que a torre estará tem em metros 7,5m² e de pé direito 3m. Então suponhamos que a torre esteja no centro da sala, assim, pegando o cumprimento de onda das 8 lâmpadas de 20w cada, em 3 paredes a partir do centro teríamos 3 potências de 20, 32 e 20 que somando daria 72W.
Diante desse resultado e visto que as luzes pegariam 3 paredes do centro para frente, a multiplicação de 3x3 resulta em 9, ou seja, 72/9 = 8t.
Depois que achamos o tempo utilizamos a fórmula Dosagem dividida pelo tempo encontrado. Assim chegamos no resultado esperado.

## Slide 24: Cálculo
CÁLCULO PARA A QUANTIFICAÇÃO CORRETA DO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DO BRAÇO
O braço auxiliar tem como objetivo esterilizar objetos com uma lâmpada UV de 14 W cada.
O prato giratório em que o braço posicionará a lâmpada por cima, é de 46 centímetros e o braço é de 56,7 centímetros. Com esses dados sabemos que a área em que o cumprimento de onda ira alcançar é de 46cm, sendo assim, 46/14 = 3,28
Para saber o tempo exato de cada dose basta usara fórmula D/T (DOSE/TEMPO).

## Slide 25: DADOS LEVANTADOS

## Slide 26: DADOS LEVANTADOS

## Slide 27: TORRE COM BRAÇO AUXILIAR
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
A Torre CSX-21 foi projetada para fazer desinfetação de ambientes e objetos com a ajuda do braço auxiliar, que encontra-se dentro da proteção cilíndrica, que poderá ser deslocado manualmente para a posição desejada focando nos materiais.
Pode ser utilizada em consultórios médicos, salas de odontologia, escritórios hospitalares etc. Foi desenvolvida para fazer a irradiação de salas ou consultórios médicos com o tamanho médio de 7,5m² e 3m de pé direito.

## Slide 28
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 29
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 30
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 31
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 32
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 33
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 34
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 35
TORRE COM BRAÇO AUXILIAR

## Slide 36: METODOLOGIA
Objetivo da pesquisa: Desenvolver um equipamento com materiais de baixo custo para facilitar sua distribuição a hospitais.
Tipo de pesquisa: Científica. ​
Público-alvo: Redes hospitalares e odontológicas ​
Localização geográfica: Brasil. ​
Instrumento de pesquisa: Pesquisa remota feita nos sites com dados e estatísticas a cerca de melhorar a vida em uma pandemia e aniquilar os microrganismos.

## Slide 37: METODOLOGIA
Pesquisamos bibliografias de artigos e estudos científicos para conhecer e aprender sobre as principais questões do tema abordado.​
A escolha dos componentes e da estrutura foi pensada para ser a mais prática e possível de se realizar, estudamos o preço dos componentes do circuito em várias lojas online de equipamentos eletrônicos e fizemos da mesma forma em relação ao corpo em sites internacionais e nacionais.

## Slide 38: Considerações finais
A partir de todos os dados coletados e apresentados neste descritivo foi viável a elaboração do projeto em questão como um todo, tanto na montagem de seu circuito eletrônico como na construção de sua estrutura, design e marca, sendo que o mesmo apresenta valores com precisão e de fácil interpretação.
Nesse sentido, a preocupação em tornar real e disponibilizar um equipamento de baixo custo que possa auxiliar no combate de vírus tão severos e de alto contagio como o da Covid-19, nos faz querer aprimorá-lo ainda mais e, futuramente promover a movimentação de toda a torre pela sala, tal como adaptar e agregar movimentos robóticos ao braço auxiliar. ​

## Slide 39
Referências Bibliográficas
Tampo de MDP 51,5x70cm – Bege. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1223797333-tampo-mdp-cook-be-mobiliario-bege-ig. Acesso em: 20/05/2021. -_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
Tubo de PVC 300mm – 6 metros. Disponível em: https://www.lojas2001.com.br/tubo-pvc-esgoto-leve-ponta-bolsa-lisa-300x3-5mm---11207715---tigre/p?idsku=4361
Lâmpada 18W 20W UVC Fluorescente Germicida Ultravioleta – 60cm. Disponível em: https://www.megaaquarios.com.br/produto/lampada-18w-20w-t8-uv-c-fluores-germicida-ultra-violeta-60cm.html Acesso em: 20/05/2021
Lâmpada Germicida UVC + Timer + Controle – 2U 14W 127V. Disponível em: https://www.americanas.com.br/produto/1965595282?loja=12097883000189&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5e4763fc49f937f625dc4e0d&o=5f3ff1f4f8e95eac3df8f6f8&gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzEiwAO9B_HZ_mIenQndkWjAzBIUUUb3UE_m90oHUm5X6Mst0BOyRc2MnsUa-csBoCPp8QAvD_BwE&voltagem=127v Acesso em: 20/05/2021
Braço articulado caseiro – Criação Tática. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SiOTzIsUM6g Acesso em: 20/05/2021
Arduino Uno R3. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1629944653-placa-para-arduino-uno-rev3-r3-atmega328-smd-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic Acesso em: 20/05/2021
Sensor de presença (PIR). Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/sensor-pir.html?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGSSicU5jwyImVmhx_oNlXAjHeTMCM3v7Q3ji7v70MPwz4v3hDExHzRoCEBoQAvD_BwE Acesso em: 20/05/2021
Display LCD (128x64). Disponível em: https://www.vidadesilicio.com.br/display-lcd-128x64
Acesso em: 20/05/2021

## Slide 40
Referências Bibliográficas
Fio com cabo flexível 1,5mm – 1 metro. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1580375015-fio-cabo-flexivel-15mm-1-metro-_JM?matt_tool=97626976&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12309568726&matt_ad_group_id=115482634497&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=497749890691&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=205408661&matt_product_id=MLB1580375015&matt_product_partition_id=825193621825&matt_target_id=aud-1267094690848:pla-825193621825&gclid=Cj0KCQjwk4yGBhDQARIsACGfAetc0ma7e8iKaxHMWxgzQMujsG3Fy0B4TFNgl67ryvRnjYWtK1-mRS4aAuCFEALw_wcB Acesso em: 20/05/2021
Soquetes com rabicho. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1185125176-soquete-tomadinha-com-rabicho-g13t8t10t12-p-led-kit10pcs-_JM#searchVariation=33417137328&position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=67528aac-8e17-40c1-972e Acesso em: 20/05/2021 -8145b2379a47&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=OWU3ZWQ4YmMtMGQxZi00ZDFiLThhY2UtNmRmZGMyYmU0MGFk Acesso em: 20/05/2021
Protoboard 830 Pontos. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/protoboard-830-pontos-mb-102.html Acesso em: 20/05/2021
Motor Giratório. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707047597-motor-giratorio-deltronica-pglobo-espelhado-ate-40cm-bivolt-_JM?variation=22575631463#reco_item_pos=8&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=86c290a9-b739-4db6-aaad-5654851d0286 Acesso em: 20/05/2021

## Slide 41
Referências Bibliográficas
Controle para lâmpadas. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1837677105-controle-remoto-lampada-interruptor-sem-fio-lmpada-onoff-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic ​ Acesso em: 20/05/2021
Buzzer – 3 a 4V. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/buzzer-5v.html Acesso em: 20/05/2021 ​
Retificador de onda completa. Disponível em: https://www.eletrishop.com.br/partes-e-pecas/ponte-retificadora-weg-110v-220v-2a-onda-completa?parceiro=8424 ​ Acesso em: 20/05/2021
Reator para lâmpada tubular. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1309112186-driver-reator-da-lmpada-led-tubular-t8-10w-20w-12m-60cm-300ma-fonte-tubular-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic ​ Acesso em: 20/05/2021
Cabo Força Bipolar. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1805290740-cabo-forca-bipolar-rabicho-2-metros-075mm-preto-10a-250v-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic Acesso em: 20/05/2021 ​

## Slide 42
Agradecemos pela atenção !